Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Flaches, architektonisch hochwertiges Edelstahlgehäusegehäuse mit formschöner, schlanker Einfassung der Lichtlenkscheibe. Ausführung für Scheiben-Seilabhängung (stromführend) als Deckenaufbauversion und mit annähernd deckenbündiger Abdeckplatte als Deckeneinbauversion.

Die 15mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit austauschbaren Piktogrammen geliefert.

Zum Betrieb der LED-Leiste kommt ein KonstantstromvVersorgungsgerät zum Einsatz, welches folgende Spezifikationen erfüllt:

- 230V AC/DC zugelassene Netzsicherung

- Inrushcurrent max. 10A

- Spannungsfestigkeit (Surge) mind. 2kV

Die Leuchte ist optional mit einem Schalt- und Überwachungsbaustein lieferbar.

Erkennungsweite:			23 Meter

Leuchtmittel:			2W LED-Leiste

Lichtstrom:			260lm

Netzanschlussleistung:		5,5VA

Batterie-Stromaufnahme:		14mA

Anschlussspannung:		230V 50/60Hz

220V DC +25/-20%

Anschlussklemmen:		3 x 2,5mm² für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe:			Edelstahl V4A/ Edelstahl gebürstet

Montageart:			Deckenauf- und Deckeneinbaumontage mit stromführenden Seilpendel (max.1,5m)

Scheiben-Seilabhängung Deckenaufbau (DMS)

Abmessungen (BxHxT):		251 x 195 x 56 mm

Scheiben-Seilabhängung Deckeneinbau (DES)

Abmessungen (BxHxT):		325 x 239 x 74 mm

Deckenauschnitt (LxB):          	308-314 x 60-65 mm

Schutzart:			IP40

Schutzklasse:			I

Temperaturbereich:		-10°C bis +40°C

Piktogramm:                     		Vorsatzfolien-Set

Optional:

- Überwachungsbaustein MSÜ3

- Überwachungsbaustein SET009

- Überwachungsbaustein SET010

- Überwachungsbaustein DALI

- Überwachungsbaustein ELC

Zubehör:

Fabrikat: Pfrommer

Typ:Independence 200 DMS LED -(MSÜ3/SET009/SET010/DALI/ELC)

Independence 200 DES LED -(MSÜ3/SET009/SET010/DALI/ELC)

Wird ein anderes Fabrikat als Pfrommer angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v.g. Merkmale

schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden.

Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet!

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.