Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichen-Scheibenleuchte Serie Minilux A12

Zentralbatterieleuchte mit freistrahlender Displayscheibe für hochwertige Ansprüche.

Formschöne elegante Scheibenleuchte mit äußert kleinem Gehäuse für verschiedene Montagearten.

Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 und DIN EN ISO 7010 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Betriebsspannung :	230 V AC/DC

Anschlussleistung AC/DC:	2,9VA/1,2W

Leuchtmittel:		LED

Erkennungsweite:	15 m

Gehäuse: 		Aluminium eloxiert

Scheibenmaß BxHxT:	180x94x12 mm

Schutzart:                    	IP 40

Schutzklasse:		I

Montageart:		O Wand (WM)

O Decke (DM)

O Deckeneinbau (EM)

Piktogramm:		Piktogramm nach DIN EN ISO 7010

Temperaturbereich:	-10°C … +40°C

Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

optionales Zubehör:	O Pendelpaar 0,3/0,5/1,0m

O Wandausleger (AM)

O Beton-Einbaukasten (BM)

O Zubehör für Hohldeckeneinbau (EM)

Fabrikat : Pfrommer   Typ: A12L15U220

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen