Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichen-Scheibenleuchte Serie Compact

Zentralbatterieleuchte mit freistrahlender Displayscheibe für hochwertige Ansprüche.

Formschöne elegante Scheibenleuchte mit äußert filigranem Gehäuse für Universalmontage.

Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 und DIN EN ISO 7010 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Betriebsspannung :	230 V AC/DC

Anschlussleistung AC/DC:	6,5VA/3W

Leuchtmittel:		LED

Erkennungsweite:	30 m

Gehäuse: 		Aluminiumstrangguss silber eloxiert

Gehäusegröße BxHxT:	332x50x35 mm

Scheibenmaß BxHxT:	324x176x10 mm

Schutzart:                    	IP 40

Schutzklasse:		I

Montageart:		Universal Wand/Decke

Piktogramm:		Piktogramm-Set nach DIN EN ISO 7010

Temperaturbereich:	-10°C … +40°C

Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

optionales Zubehör:	O Pendelpaar 0,3/0,5/1,0m

O Kettenösen (2Ö)

O Design Seilabhängung (DS)

O Überwachungsbaustein für Mischbetrieb und Einzelleuchtenüberwachung

O DALI-EVG (in Verbindung mit SETLON Sicherheitslichtanlagen)

Fabrikat : Pfrommer   Typ: Compact 300 UM LED

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen