Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichen-Würfel Leuchte Serie Cube H-300

Einzelbatterieleuchte für 4-seitige Beschriftung. Würfel eloxiertem Aluminium-Profil-Rahmen

mit Piktogrammscheiben Pfeil unten, rechts, links und opal.

Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 und DIN EN ISO 7010 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Betriebsspannung :	230 V AC +6% /-10% 50-60Hz

Anschlussleistung AC:	28VA

Lichtstrom:		950Lumen

Leuchtmittel:		LED

Erkennungsweite:	30m

Gehäuse: 		Aluminium Profil Rahmen mit Piktogrammscheiben

Gehäusegröße LxBxH:	351x351x229mm

Schutzart:                    	IP 20

Schutzklasse:		I

Montageart:		Decke

Piktogramm:		Piktogramm PU/PR/PL/Opal nach DIN EN ISO 7010

Temperaturbereich:	0°C … +35°C

Überbrückungszeit:		O 1h (EB1)

O 3h (EB3)

Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

optionales Zubehör:	O Zentralpendel 0,3/0,5/1,0m (1P3/1P5/1P10)

O Kettenösen (4Ö)

O Design Seilabhängung (DS)

O Selbstüberwachung (SC)

O Busüberwachung durch SafeLog (SL)

Fabrikat : Pfrommer   Typ: Cube H-300 EB

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen