Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat für Universalmontage und einfacher, schraubenloser Montage durch das Klick-System.

Die Leuchte kann zur einseitigen Wandmontage oder zweiseitigen Deckenmontage wie auch Auslegermontage eingesetzt werden. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über eine feste beiliegende Rückwand, bei der Decken-und Auslegermontage über einen Klick-adapter, der der Leuchte beiliegt. Zusätzlich verfügt die Leuchtge über Lichtaustrittsfenster nach unten.

Werkzeuglose Montage durch Klick-Systems.

Ein Piktogramm-Set (Pfeil links, rechts, unten) liegt jeder Leuchte bei.Die Leuchte ist mit einer 1 Watt LED-Leiste ausgestattet.

Zum Betrieb der LED-Leiste kommt ein Konstantstromversorgungsgerät zum Einsatz, welches folgende Spezifikationen erfüllt:

- 230V AC/DC zugelassene Netzsicherung

- Inrushcurrent max. 10 A

- Spannungsfestigkeit (Surge) mind. 2kV

Die Leuchte ist optional mit einem Schalt- und Überwachungsbaustein lieferbar.

Erkennunsweite:			23 Meter

Leuchtmittel:			LED-Leiste

Anschlussspannung:		230V 50/60Hz 220V DC +25/-20%

Anschlussklemmen:		2 x 2,5mm² für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe:			Polycarbonat / weiß

Abmessungen (BxHxT):		Decke: 	250 x 165 x 80 mm

Wand:	250 x 135 x 82 mm

Ausleger:	250 x 135 x 80 mm

Montageart:			Universalmontage inkl. Wandausleger

Schutzart:			IP54

Schutzklasse:			II

Temperaturbereich:		-10°C bis +40°C

Piktogramm:                     		Vorsatzfolien-Set

Optional:

- Überwachungsbaustein MSÜ3

- Überwachungsbaustein SET009

- Überwachungsbaustein SET010

- Überwachungsbaustein ELC

Zubehör:

- Kettenmontageset (27-551001)

- Zentralpendel 300mm lang aus Kunststoff, mit Vorverdrahtung (27-551038)

- Zentralpendel 500mm lang aus Kunststoff, mit Vorverdrahtung (27-551039)

- Zentralpendel 1000mm lang aus Kunststoff, mit Vorverdrahtung (27-551040)

- Ballwurfschutzkorb bei Wandmontage (27-551026)

- Seilmontage Set incl. 2x2,5m Stahlseil (27-551042)

- Seilmontage Set incl. 2x7,5m Stahlseil (27-551043)

Fabrikat: Pfrommer

Typ:Kbox 200 UM LED -(MSÜ3/SET009/SET010/ELC)

Wird ein anderes Fabrikat als Pfrommer angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v.g. Merkmale

schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden.

Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet!

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.