Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichen-Scheibenleuchte Serie Lboard

Zentralbatterieleuchte mit freistrahlender Displayscheibe für hochwertige Ansprüche.

Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 und DIN EN ISO 7010 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Betriebsspannung :	230 V AC/DC

Anschlussleistung AC/DC:	6,5VA/3W

Leuchtmittel:		LED

Erkennungsweite:	30 m

Gehäuse: 		Stahlblech pulverbeschichtet weiß RAL 9016

Gehäusegröße BxHxT:	350x80x46 mm

Scheibenmaß BxHxT:	324x173x10 mm

Schutzart:                    	IP 40

Schutzklasse:		I

Montageart:		Decke / Wand mit Wandadapter

Piktogramm:		Piktogramm-Set nach DIN EN ISO 7010

Temperaturbereich:	-10°C … +40°C

Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

optionales Zubehör:	O Pendelpaar 0,3/0,5/1,0m

O Kettenösen (2Ö)

O Design Seilabhängung (DS)

O Wandausleger (WA)

O Wandadapter (WM)

O Überwachungsbaustein für Mischbetrieb und Einzelleuchtenüberwachung

O DALI-EVG (in Verbindung mit SETLON Sicherheitslichtanlagen)

Fabrikat : Pfrommer   Typ: Lboard A300 LED

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen