Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichen-Scheibenleuchte Serie S04-S54-S64

Zentralbatterieleuchte mit freistrahlender Displayscheibe für hochwertige Ansprüche.

Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 und DIN EN ISO 7010 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Betriebsspannung :	230 V AC/DC

Anschlussleistung AC/DC:	7,4VA/3,2W

Leuchtmittel:		LED

Erkennungsweite:	23 m

Gehäuse: 		Einbaugehäuse Aluminium / Abdeckplatte Stahlblech beschichtet weiß

Abdeckung Größe LxB:	355x100 mm

Scheibenmaß LxBxT:	250x135x15 mm

Deckenausschnitt LxBxT:	310x85x85mm

Schutzart:                    	IP 40

Schutzklasse:		I

Montageart:		Deckeneinbau

Piktogramm:		Piktogramm-Set nach DIN EN ISO 7010

Temperaturbereich:	-10°C … +40°C

Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

optionales Zubehör:		O Beton-Einbaukasten (BM)

O Überwachungsbaustein für Mischbetrieb und Einzelleuchtenüberwachung

O 24V LED EVG für PGG-LPS Systeme

Fabrikat : Pfrommer   Typ: S64 ZLL-7

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen