Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichen-Scheibenleuchte Serie S7

Einzelbatterieleuchte mit freistrahlender Displayscheibe für hochwertige Ansprüche.

Gehäuse ist werkzeuglos zu öffnen mit abnehmbarem Frontteil.

Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 und DIN EN ISO 7010 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Betriebsspannung :	230 V AC +6% /-10% 50-60Hz

Leuchtmittel:		LED

Erkennungsweite:	32 m

Gehäuse: 		Aluminiumprofil weiß RAL 9016

Gehäusegröße BxHxT:	351x80x50 mm

Scheibenmaß BxHxT:	346x184x15 mm

Schutzart:                    	IP 40

Schutzklasse:		I

Montageart:		Wand(Q)/Decke(D)

Piktogramm:		Piktogramm-Set nach DIN 4844-2

Anschlussklemmen:	3x2,5mm2 für Durchgansverdrahtung

Temperaturbereich:	0°C … +35°C

Überbrückungszeit:		O 3h (ELL3)

O 8h (ELL8)

Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

optionales Zubehör:	O Pendelpaar 0,3/0,5/1,0m

O Deckenschiene für Pendelpaar

O Kettenösen

O Design Seilabhängung

O Wandausleger

O Selbstüberwachung (SC)

O Busüberwachung durch BusControl (BU)

Fabrikat : Pfrommer   Typ: SQ(D)7ELL3(8)

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen