Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichen-Scheibenleuchte Serie S03

Zentralbatterieleuchte mit rahmenloser Scheibe für hochwertige Ansprüche.

Formschöne elegante rahmenlose Leuchte für Deckenaufbaumontage,

Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 und DIN EN ISO 7010 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Betriebsspannung :	230 V AC/DC

Anschlussleistung AC/DC:	7VA/3,2W

Leuchtmittel:		LED

Erkennungsweite:	18 m

Gehäuse: 		Polycarbonat weiß

Gehäusemaß BxHxT:	235x65x65mm

Scheibenmaß BxHxT:	220x170x19 mm

Schutzart:                    	IP 40

Schutzklasse:		I

Montageart:		Decke

Piktogramm:		Piktogramm-Set nach DIN EN ISO 7010

Temperaturbereich:	-10°C … +40°C

Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

optionales Zubehör:		O Überwachungsbaustein für Mischbetrieb und Einzelleuchtenüberwachung

O 24V LED EVG für PGG-LPS Systeme

O Pendelpaar 0,3/0,5/1,0m (2P3/2P5/2P10)

O isolierte Seilabhängung 1m kürzbar (2S)

Fabrikat : Pfrommer   Typ: SD03 ZLL-6

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen