Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichen-Scheibenleuchte Serie S83

Zentralbatterieleuchte mit rahmenloser Scheibe für hochwertige Ansprüche.

Formschöne elegante rahmenlose Leuchte für Deckeneinbaumontage mit isolierten stromführenden

Seilen oder Pendel.

Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 und DIN EN ISO 7010 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Betriebsspannung :	230 V AC/DC

Anschlussleistung AC/DC:	7VA/3,2W

Leuchtmittel:		LED

Erkennungsweite:	23 m

Gehäuse: 		Polycarbonat weiß, Blende Aluminium weiß

Gehäusemaß BxHxT:	siehe tech. Datenblatt

Scheibenmaß BxHxT:	270x195x19 mm

Schutzart:                    	IP 40

Schutzklasse:		I

Montageart:		Deckeneinbau

Piktogramm:		Piktogramm-Set nach DIN EN ISO 7010

Temperaturbereich:	-10°C … +40°C

Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

optionales Zubehör:		O Überwachungsbaustein für Mischbetrieb und Einzelleuchtenüberwachung

O 24V LED EVG für PGG-LPS Systeme

O Pendelpaar 0,3/0,5/1,0m (2P3/2P5/2P10)

O isolierte Seilabhängung 1m kürzbar (2S)

Fabrikat : Pfrommer   Typ: SE83 ZLL-7

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen