Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichen-Scheibenleuchte Serie S84

Zentralbatterieleuchte mit freistrahlender Displayscheibe für hochwertige Ansprüche.

Gehäuse für Deckeneinbaumontage.

Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 und DIN EN ISO 7010 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Betriebsspannung :	230 V AC/DC

Leuchtmittel:		LED

Erkennungsweite:	23 m

Gehäuse: 		Polycarbonat weiß RAL 9016

Gehäusegröße BxHxT:	315x107x52 mm

Deckenauschnitt BxHxT 	320x110x55mm

Scheibenmaß BxHxT:	250x135x15 mm

Schutzart:                    	IP 40

Schutzklasse:		I

Montageart:		Deckeneinbau

Piktogramm:		Piktogramm-Set nach DIN 4844-2

Anschlussklemmen:	3x2,5mm2 für Durchgansverdrahtung

Temperaturbereich:	-10°C … +40°C

Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

optionales Zubehör:		O Überwachungsbaustein für Mischbetrieb und Einzelleuchtenüberwachung

O 24V LED EVG für PGG-LPS Systeme

Fabrikat : Pfrommer   Typ: SE84 ZLL

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen