Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Ansprechendes, architektonisches Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen. Container für Deckenaufbaumontage mit stromführender Seilabhängung für die Scheibeneinheit.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set geliefert.

Zum Betrieb der eingebauten LED-Leiste kommt ein Konstantstromversorgungsgerät zum Einsatz, welches folgende Spezifikationen erfüllt:

- 230V AC/DC zugelassene Netzsicherung

- Inrushcurrent max. 10 A

- Spannungsfestigkeit (Surge) mind. 2kV

Die Leuchte ist optional mit einem Schalt- und Überwachungsbaustein lieferbar.

Erkennungsweite:			23 Meter

Leuchtmittel:			LED-Leiste

Anschlussspannung:		230V 50/60Hz

220V DC +25/-20%

Anschlussklemmen:		3 x 2,5mm² für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe:			Aluminium, eloxiert

Montageart:                     		Deckenaufbaumontage mit stromführenden Seilpendel(max.1,5m)

Abmessungen (BxHxT):		258 x 187 x 29 mm

Schutzart:			IP40

Schutzklasse:			I

Temperaturbereich:		-10°C bis +40°C

Piktogramm:                     		Vorsatzfolien-Set

Optional:

- Überwachungsbaustein MSÜ3

- Überwachungsbaustein SET009

- Überwachungsbaustein SET010

- Überwachungsbaustein ELC

Zubehör:

- Kabel-Aufputz-Montageset (27-551047)

Fabrikat: Pfrommer

Typ:Varioline 200 DMS LED -(MSÜ3/SET009/SET010/ELC)

Wird ein anderes Fabrikat als Pfrommer angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v.g. Merkmale

schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden.

Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet!

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.